## Slide 1: Dynamic TCP Initial Windows and Congestion Control Schemes through Reinforcement Learning
Xiaohui Nie †, Youjian Zhao†, Zhihan Li† , Guo Chen*,
Kaixin Sui¶ , Jiyang Zhang‡, Zijie Ye †,Dan Pei †
¶
‡
†
*

## Slide 2
Key Points in one minute
How to set Initial Window / Congestion Control Scheme to improve TCP performance?
TCP suffers from an unsatisfying performance for both short and long flow transmission
TCP-RL: Dynamically Setting TCP Initial Windows and Congestion Control Schemes through Reinforcement Learning
Notes: TCP在长短流的传输表现都不尽人意

## Slide 3
TCP Congestion Control
Cornerstone of Network Transmission
End-to-End Rate Control
  Continuously adjust its congestion window size
Window size
Initial window
(IW)
Slow start
Congestion Avoidance
Time
TCP
Heuristic-based trial-and-error approach to probe for the best congestion window size within a TCP session
Notes: TCP传输是网络传输的基石
端到端速率控制
不断调整其拥塞窗口大小
基于启发式的试错方法来探测TCP会话中的最佳拥塞窗口大小
传统的Reno

## Slide 4
TCP Problems
Short flow dominated services
Long flow dominated services
1. Flow startup problem
2. Inefficient Congestion Control problem
Two Famous TCP problems
KB level
MB or GB level
Notes: 流启动问题
低效的拥塞控制问题

## Slide 5
Flow startup problem
Short flow’s transmission is slow because of TCP’s flow startup problem [RFC6077]
  Slow-start mechanism with a conservative initial window (IW) to probe the bandwidth during the transmission.
Window size
Initial window
(IW)
Slow start
Congestion Avoidance
Time
Transmission finished
  Inefficient bandwidth utilization
  Multiple RTTs for short flow
The reason is the sender does not know how to set the IW.
Baidu Mobile Search Data
Notes: 启动慢会导致无法充分利用带宽
所以问题是，对于短流量传输，TCP是非常低效的。正如我们所知，TCP使用慢启动从一个保守的初始窗口开始，并进入拥塞避免当它充分利用带宽。
(点击)
但对于流量较短的情况，可能会在慢启动阶段下结束传输，导致bw利用率低，多次RTTs传输。将这些问题命名为流启动问题。
我们在百度中进行了为期一周的测量。结果表明，约80%的流量存在这一问题。
(点击)
而且web延迟还远远不够理想。理想的延迟应该是一个RTT，在第一轮中发送所有数据。图中的虚线显示了RTT的cdf。实线是实际web延迟的cdf。从这一点我们可以看到，仍然有很大的差距。
(点击)

## Slide 6
Flow startup problem
Why IW is hard to set?
  Large IW -> network congestion; Small IW -> long latency
  No knowledge to learn.
    When connection established, the sender does not know current network condition.
    Only one kind of IW has been used in history.
Besides, one static IW is suboptimal.
  Different users have different network conditions.
  For one user, its network condition could changes over time.
Network | 2G | 3G | 4G | Wi-Fi
RTT | 300~1000ms | 100~500ms | 10~100ms | 10ms ~100ms
Bandwidth | 100–400 Kbit/s | 0.5–5 Mbit/s | 1–50 Mbit/s | 25 Mbit/s
Ideal Cwnd | 3~16 | 5~223 | 1~446 | 2~223
Ideal Cwnd = Bandwidth * RTT
How to configure suitable IW over the Internet?
Notes: 大的IW：网络拥塞
小的IW：延时长
没有信息可以利用。建立连接时，发送端不知道当前的网络状况
静态的IW是次优的
不同的用户拥有不同的网络状况
对一个用户来说，网络状态也会发生改变
理想窗口=带宽*RTT
如何在互联网上配置合适的IW ?

## Slide 7
Inefficient Congestion Control Problem
Many congestion control (CC) schemes
  Goals: Maximize throughput; minimize RTT and loss; fairness; deployable
  Dealing with various network condition:
    Long-fat network
    Wireless network
    …
Tahoe
DECbit
Reno
NewReno
Vegas
Westwood
BIC
Compound
H-TCP
Cubic
LEDBAT
FAST
Sprout
BBR
PCC
Copa
Indigo
Vivace
1980s
1990s
2000s
2010s
2018
Remy
All CCs claimed they were the state-of-the-art methods
Notes: 目标:最大化吞吐量;减少RTT和损耗;公平;可部署的
处理各种网络状况

## Slide 8
Inefficient Congestion Control Problem
Pantheon [ATC’18]: No single CC scheme can beat all others in all network conditions.
  Protocol performs best varies by path, by path direction, in time
How to configure efficient CC scheme over the Internet?
Notes: 协议的性能随路径、路径方向和时间而变化
也就是说没有哪一种拥塞控制算法在所有网络环境中可以保持最优的性能
在巴西 - 哥伦比亚，PCC在最佳观测吞吐量（QUIC）的80％以内，但延迟比最低（SCReAM）高20倍。相比之下，对于斯坦福 - 加利福尼亚州，PCC仅具有52％的最佳观测吞吐量（Cubic）和最低延迟。

## Slide 9
To solve the problems
To solve the problems, our basic idea:
  TCP-RL: Dynamically configuring IW and CC Schemes at server side through Reinforcement Learning (RL)
1. Flow startup problem
2. Inefficient Congestion Control problem
Dynamically Configure suitable IW
Dynamically Configure suitable CC
RL logic
Notes: TCP-RL:通过增强学习(RL)在服务器端动态配置IW和CC方案
解释什么是强化学习？

## Slide 10
The basic idea of RL
Reinforcement Learning: Learning the optimal mapping from situations to actions.
Goal: maximize the cumulative reward
Agent
Environment
Observe state
Take action
Reward
Notes: 什么是强化学习？
学习从情境到行动的最佳映射。
强化学习的目标：最大化积累奖励
举例子：小孩子的例子

## Slide 11
Overview of TCL-RL
For short flow transmissions:
  TCP-RL configures IW through group-based RL at a user-group (same subnet, ISP, etc.) level .
For long flow transmissions:
  TCP-RL configures CC through deep RL at a per-flow level .
Notes: 短流无法在流内学习，因为没有足够的历史信息。
TCP-RL通过基于组的RL在用户组(相同的子网、ISP等)级别配置IW
TCP-RL在每个流级别通过deep RL配置CC。
Smar-tIW 由于个体对环境网络的信息不足，所以只能在粗粒度的用户组维度上使用强化学习，同时决策的定义是IW 。针对长流的数据传输优化，每条TCP流的传输时间较长，所以单条流一定程度能探测到网络环境信息。基于此，TCP-RL 能做到单条TCP 流级别的决策控制，决策为不同版本的拥塞控制算法。

## Slide 12
RL for IW configuration
Basic Idea: TCP-RL formulates IW configuration as a multi-armed bandit problem (Real-time Exploration and Exploitation)
Reward
Reward
Goal: Maximize mean rewards given a limited amount of pulls
Slot machines
Pulls by a gambler
Goal: Optimize mean TCP performance for a limited amount of flows
IW1
…
TCP Performance
TCP Performance
Multi-armed bandit problem
IW2
Notes: 基本思想:TCP-RL将IW配置定义为一个多臂老虎机问题(实时探测和开发)
多臂老虎机问题：目标：在有限的情况下，获得最大的回报
TCP-RL:IW：目标: 不断为一些流设置初始窗口，使得其平均延迟最低
对于解决稳定环境下的多臂老虎机问题（stationary multi-armed bandit problem），强化学习中的UCB[109] 算法被证明是最优的解决方法[110]，UCB 假设环境不变，即不同决策的奖励分布是固定不变的，不会随着时间变化而变化。在学习初始窗口这一问题中，用户的网络环境会随着时间变化而变化，所以本文将学习初始窗口的问题转变成非平稳环境下的多臂老虎机问题(non-stationary multi-armed banditproblem)。本节采用了Discounted UCB 算法，其核心思想是在估算决策的奖励时，会给过去该决策的奖励做加权平均，离当前时间越近的权重越大，离当前时间越远的权重越小，所以当环境发生变化，Discounted UCB 算法会更多考虑当前时刻的奖励，所以它适用于解决非平稳环境下的多臂老虎机问题。

## Slide 13
挑战1: 如何单边测量TCP性能数据？
强化学习需要全局且最新的数据
Internet
1. HTTP Request
2. HTTP Response
客户端测量
开销高
没有TCP层数据
服务器端测量
无法直接测量网络传输延迟
网络传输延迟 = T1 + T3

## Slide 14
挑战 2:在多样化的网络环境下，如何使用强化学习动态学习窗口？
强化学习需要环境在一定时间内保持稳定
并非所有的用户满足强化学习的假设
  细粒度分组 -> 没有足够的数据采样
  粗粒度分组 -> 性能次优
时间
网络环境
(平均带宽)
强化学习可用场景
强化学习不可用场景
Notes: 在TCP 初始窗口设置的问题上，强化学习的环境就是用户TCP 流所处的网络环境（比如链路的剩余的可用带宽，RTT，丢包率等等），但并非Web 服务提供商所服务的每个用户都能够满足网络环境的连续性，如果用户分组粒度过细，比如一个IP 为一个用户，可能导致没有足够多的数据采样来描述用户的网络环境，无法计算出合理的TCP 性能指标数据；
如果用户分组的粒度过粗，比如所有用户被分到一个用户组，会导致性能次优。

## Slide 15
SmartIW: 分组强化学习
关键思路：
  服务器单边收集数据 (修改内核+Web Server)
  不同用户分组使用不同初始窗口 (用户分组)
  对于同一用户分组，使用强化学习实时动态学习初始窗口
服务器
IW1
Reward1
IW2
Reward2
IW3
Rewar3
…
…
用户组1
用户组2
用户组3
…
IW=10
IW=20
IW=30
选择 IW =20
最优窗口学习(RL)
TCP性能指标(Goodput, RTT)
Notes: 仅需在服务器端进行设置

## Slide 16
RL for IW configuration
Reward:
  Combine goodput & RTT
Decision Space:
The RL algorithm for IW configuration: Discounted Upper Confidence Bound
…
IW=10
IW=20
IW=30
选择 IW =20
最优窗口学习(RL)
TCP性能指标(Goodput, RTT)
Notes: 首先是RL 中的初始窗口的设定算法
我们使用打折的UCB算法来学习一个使用组的IW。我们需要做的是定义奖励函数和决策空间。
在这里，我们将奖励定义为goodput和RTT的组合。Goodput展示了SmartIW自己的流的性能。RTT作为网络的拥塞信号，表现了其他共存流的性能。奖励被定义为这个方程。Alpha是一个常量参数，用于平衡goodput和RTT。
UCB的决策空间应该是一些离散的值。然而，IW具有连续的、大的值空间。为了搜索较大的决策空间，提出了一种新的滑动决策空间方法。首先，我们选择一组初始的IW，当更新决策时，我们首先检查是否更新该集合。如果最大的IW是最好的，我们删除最小的IW并添加一个较大的IW。如果最小的IW是最好的，我们删除最大的IW并添加一个较小的IW。这样，我们就可以搜索整个决策空间。

## Slide 17
RL for IW configuration
User grouping algorithm:
  Bottle-up searching
  Find the finest user groups who can satisfy RL’s requirement
RL’s requirement:
  Continuity of context ( network condition)
  Network Jitter:
Notes: 现在我将介绍我们的用户分组算法。
我们的用户分组算法是寻找能够满足RL要求的最优用户组。
这是一个封闭的搜索过程。
因为RL需要上下文的连续性。我们将网络抖动定义为这个方程。X_S是用户组在时间s中的奖励。如果J小于阈值，我们说这些使用组可以满足RL的要求。
如果J 很小，说明用户的网络环境变化很小。为了能够使用强化学习算法，J 值需要越小越好，这样能保证环境在一段时间保持不变，使得算法能够快速学习出当前环境的最优初始窗口。
(点击)
这是一个用户组的例子。用户可以像这样组织为三个。我们首先检查叶子节点。绿色的表示它可以使用RL来学习。蓝色不能满足RL的要求。因此，我们将蓝色节点合并到一个新的叶子节点中调用other。如果其他节点能够满足RL的要求。它会停止，否则我们将另一个节点合并到上层的新节点中。最后，树的叶子是用户组。

## Slide 18
系统实现
用户
前端机器
Internet
Private Network
Web服务
连接管理
控制中心
分组强化学习
性能数据
(e.g. goodput, RTT)
IW 表
(user group:iw)
后端机器
数据收集
Notes: 实际部署百度

## Slide 19
RL for CC configuration
问题：Web服务面临网络环境多样，如何选取合适的拥塞控制算法保证性能最佳？
挑战：
  网络环境未知
  网络环境不变，最佳的拥塞算法未知
  网络环境随时间变化，如何适应

## Slide 20
解决思路
TCP-RL：利用深度强化学习自动选择当前性能最佳的拥塞控制的算法

## Slide 21
问题与SmartIW不同
TCP-RL控制单条流粒度（非用户分组）的拥塞控制算法选择
  长流传输的时间长
  可以探测出网络环境（吞吐率、RTT）
TCP-RL使用深度强化学习（非在线强化学习）
  线下学习训练模型
  线上使用，快速找到最佳拥塞控制

## Slide 22
RL for CC configuration
Basic Idea: apply deep reinforcement learning to quickly configure a suitable CC
  Offline training and online learning
  RL algorithm: A3C
agent
state
Neural Network
Cubic
BBR
Vegas
PCC
Policy
πθ(s, a)
parameter θ
Throughput
RTT
Loss rate
…
Action= Cubic
Network
Environment
Reward
Server-side TCP measurements
Notes: 基本思想:应用深度强化学习快速配置合适的CC
线下训练和线上学习
离线的训练：建立state(Throughput, RTT, loss rate) 与 action (拥塞控制算法)的关系
在线使用：根据环境反馈，快速找到最佳的拥塞控制算法
RL算法:A3C
个体(agent) 的状态(state) 包括服务端的TCP 度量：吞吐量(throught)、往返时间(RTT)、丢包率(loss rate)。通过训练神经网络学习策略(policy) 选择拥塞控制算法(决策action)，在当前网络环境(environment) 下使用该决策并测量下一时刻的TCP 度量，计算当前决策的奖励(reward)。

## Slide 23
Design and Implementation
3. IW
Connection
Manager
IW Table
Data
Collector
Reinforcement Learning
Request
4. Response
User
Frontend Server
Control Center
5. Performance data
6. Fresh data
7. Update
Neural Network
2. Look up
IP
State
3. CC
Notes: 我们的系统实现为这种体系结构。web服务提供者的前端服务接收请求并重定向到后端服务。
1. 我们在前端服务器中实现了一个连接管理器。它可以为不同的用户组设置IW，并在服务器端收集TCP数据。
2. 我们还实现了一个控制中心来收集前端服务器中的所有数据，并运行基于组的RL来了解每个使用组在每个学习迭代中的IW。它通过更新IW表来控制前端服务器的行为，IW表是用来存储每个用户组的IWs的配置文件。

## Slide 24
Evaluation for IW configuration
Online experiment:
  TCP-RL can continuously bring about 23% improvement of the average response time.
Testbed experiment:
  Both user grouping and reinforcement learning can help improve the network performance by 29%.
  Directly using a aggressive IW is a bad choice.
Notes: 最后，我将介绍实验。
我们都使用在线实验和试验台实验来评估SmartIW。
我们将我们的系统部署在百度移动搜索服务在线。结果表明，SmartIW能够持续带来23%的改善。
实验表明，用户分组和强化学习都能有效地提高性能。
而直接使用激进的窗口是一个糟糕的选择。

## Slide 25
Evaluation for IW Configuration
Begin A/B Testing
19 user groups (3 Provinces, 15 Province+ISP, 1 Others)
Continuously improve overall performance by 23%
Each group has 15%~32% performance improvement.
Online experiment:
Notes: 这是在线实验的结果。
我们使用TCP-10作为基线启用了一半流。一半流量使用smartIW。
结果表明，该算法的平均响应时间明显小于TCP-10。改善幅度约为23%。
最后我们有19个用户组，他们都有15%到32%的性能改进。

## Slide 26
Evaluation for IW Configuration
Testbed experiment:
  Replay user groups’ 24*hour network condition.
  5 Schemes:
    TCP-10
    TCP-200
    TCP-RL
    TCP-RL w/o grouping
    Optimal
Reward = 0.8*Goodput + 02/RTT
Goodput
Response Time
RTT
1. TCP-RL improves average response time by 29%
Notes: 系统评价SmartIW。我们在测试台上重播24*小时的在线数据跟踪。该试验台由大约10台物理机器组成。我们选择一个作为服务器，另外9个作为用户。
并比较了这5种方案的TCP性能指标，如奖励、goodput、响应时间、RTT。
TCP-10仍然是基准。TCP-200对所有流使用一个积极的IW = 200。没有分组的SmartIW不要使用分组技术。最优方案具有性能最佳的方案。
与TCP-10相比，该条形图显示了不同的方案改进。

## Slide 27
Evaluation for IW Configuration
Testbed experiment:
  Replay user groups’ 24*hour network condition.
  5 Schemes:
    TCP-10
    TCP-200
    TCP-RL
    TCP-RL w/o grouping
    Optimal
Reward = 0.8*Goodput + 02/RTT
Goodput
Response Time
RTT
1. TCP-RL improves average response time by 29%
2. Directly using an aggressive IW is suboptimal, causing critical congestion.
Notes: 系统评价SmartIW。我们在测试台上重播24*小时的在线数据跟踪。该试验台由大约10台物理机器组成。我们选择一个作为服务器，另外9个作为用户。
并比较了这5种方案的TCP性能指标，如奖励、goodput、响应时间、RTT。
TCP-10仍然是基准。TCP-200对所有流使用一个积极的IW = 200。没有分组的SmartIW不要使用分组技术。最优方案具有性能最佳的方案。
与TCP-10相比，该条形图显示了不同的方案改进。

## Slide 28
Evaluation for IW Configuration
Testbed experiment:
  Replay user groups’ 24*hour network condition.
  5 Schemes:
    TCP-10
    TCP-200
    TCP-RL
    TCP-RL w/o grouping
    Optimal
Reward = 0.8*吞吐率 + 02/RTT
吞吐率
网络传输延迟
RTT
1. TCP-RL improves average response time by 29%
2. Directly using an aggressive IW is suboptimal, causing critical congestion.
3. Both grouping and RL can improve the performance.
Notes: 系统评价SmartIW。我们在测试台上重播24*小时的在线数据跟踪。该试验台由大约10台物理机器组成。我们选择一个作为服务器，另外9个作为用户。
并比较了这5种方案的TCP性能指标，如奖励、goodput、响应时间、RTT。
TCP-10仍然是基准。TCP-200对所有流使用一个积极的IW = 200。没有分组的SmartIW不要使用分组技术。最优方案具有性能最佳的方案。
与TCP-10相比，该条形图显示了不同的方案改进。

## Slide 29
Evaluation for CC Configuration
Testbed experiments:
  Compared to 14 CC schemes, TCP-RL’s performance ranks top 5 for about 85% of the 288 given static network conditions.
  For about 90% of conditions, its performance drops less than 12% compared with the best-performing CC schemes
  TCP-RL can converge to the appropriate CC according to the latest network conditions, after only 2∼3 trials
Notes: 仅经过2∼3次试验，TCP-RL就可以根据最新的网络条件收敛到适当的CC

## Slide 30
Evaluation for CC Configuration
Testbed experiments:
  Emulation platform: Pantheon [ATC’18]
  Training environment: 288 synthetic network conditions
    Bandwidth: 1, 5, 10, 20, 50, 70, 100, 150 and 200Mbps
    RTT : 10, 20, 40, 60, 80, 100, 150 and 200ms
    Loss rate: 0, 1%, 2%, 10%
Notes: TCP-RL选择的拥塞控制算法性能排名：85%的情况下可以选出排名前5的算法
TCP-RL选择的拥塞控制算法与最佳拥塞控制算法性能差(%)的累积分布，在90%的网络环境下，最多相差12%

## Slide 31
Evaluation for CC Configuration
Testbed experiments:
  Emulation platform: Pantheon [ATC’18]
  Training environment: 288 synthetic network conditions
    Bandwidth: 1, 5, 10, 20, 50, 70, 100, 150 and 200Mbps
    RTT : 10, 20, 40, 60, 80, 100, 150 and 200ms
    Loss rate: 0, 1%, 2%, 10%

## Slide 32
Conclusion
TCP still suffers from an unsatisfying performance
  Flow startup problem, inefficient congestion control scheme
We propose a system called TCP-RL, dynamically Setting TCP Initial Windows and Congestion Control Schemes through Reinforcement Learning
Testbed and Online experiment prove our system works well.
  For IW configuration for show flows:
    Online: 23% performance improvement
    Testbed: 29% performance improvement
  For CC configuration for long flows:
    Ranking top 5 for about 85% network conditions
    Performance drops less than 12% compared with the best performing CC
    Fast convergence : 2~3 trials
Notes: TCP的性能仍然不令人满意
流量启动问题，拥塞控制方案效率低下
提出了一个TCP- rl系统，通过强化学习动态设置TCP初始窗口和拥塞控制方案
实验和在线实验表明，该系统运行良好。
用于显示流的IW配置:在线:23%的性能改进 试验台:性能提高29% 对于长流量的CC配置: 在85%的网络条件下排名前5位
与性能最好的CC相比，性能下降不到12%
快速收敛:2~3次试验

## Slide 33
Pantheon
包含许多流行的，实用的拥塞控制方案。Pantheon使它们能够在一个公共接口上运行，同时测试和比较它们的性能。
Pantheon是使用mahimahi来模拟不同的网络状况对其所包含的各种拥塞控制算法进行评估的。
支持在其中加入自己设计的拥塞控制算法与其他的拥塞控制算法一同将进行比较。
整个项目在GitHub上有完整的文档：
https://github.com/StanfordSNR/pantheon

## Slide 34
mahimahi
一组轻量级的工具，用于在模拟网络条件下记录和重放HTTP内容时提供准确的度量。该软件可以直接在Ubuntu上进行安装和使用。
Mahimahi的工具可以用来观察传输中的数据包或者模拟所需的网络传输行为。
mahimahi
网络仿真工具(Network Emulation Tools)
HTTP摄录及回放工具(HTTP Record-and-Replay Tools）

## Slide 35
mahimahi
网络仿真工具(Network Emulation Tools)
DelayShell：每一个进入或者离开的包都会被指定延迟。即强加一个固定的延迟
LossShell：当离开和进入LossShell时，数据包都会以给定的速率丢失(在0到1之间)
LinkShell：使用包传递跟踪文件来仿真链接。上行跟踪文件模拟从LinkShell到Internet的连接，下行跟踪文件模拟从Internet到LinkShell的连接。

## Slide 36
mahimahi
HTTP摄录及回放工具(HTTP Record-and-Replay Tools）
RecordShell：代理HTTP和HTTPS的连接，将每个Web服务器的请求，相应响应和IP地址进行保存
ReplayShell：当接收到与目录中的请求匹配的请求时，对应的Apache2服务器将使用与前面捕获的相同的响应进行响应。可用于测量复杂网站上Web浏览器的性能以及Web协议更改的效果。

## Slide 37
新的需求和想法
利用机器学习对现阶段的RTO的值进行重新的定义，使其更加精确
利用机器学习对丢包的类型进行分类
新的需求和想法

## Slide 38
利用机器学习对现阶段的RTO的值进行重新的定义
RTO = RTTs + 4 * RTTD
新的RTTs = (1 - α) * (旧的RTTs) + α * (新的RTT)
推荐的α的值为0.125.得出的值比较平滑
关于RTTD 的第一次设置，规定直接设置为RTT样本值的一半，之后使用公式进行计算：
新的RTTD = (1- β) * (旧的RTTD ) + β * |RTTs – 新的RTT|
推荐的β的值为0.25.
从公式中得出的相应的feature：
1. 当前的RTT 2. 上一个RTT 3. α的值 4. β的值

## Slide 39
利用机器学习对现阶段的RTO的值进行重新的定义
可否使用LSTM对其进行学习，进一步预测并确定更加精确的RTO的值。
LSTM：处理的是时序序列的数据。而通过公式可以看出，新的RTO和之前的RTT仍然有关系。
是否不仅和上一个RTT有关系，还和之前更久远的RTT有关？
可是α和β的不知道是否可以利用LSTM进行训练，在目前的协议中是一个确定的值。

## Slide 40
利用机器学习对丢包的类型进行分类
丢包的原因
硬件损坏
网络拥塞
硬件容量和瓶颈
Wi-Fi
网络设备中的bug
Notes: 损坏的网卡;坏的端口或连接，坏的路由器，或坏的电线在您的办公室或大楼。
信息通过多个设备和链接传播。如果这些点中的任何一个达到最大值，就会形成一个队列，并且信息传递得更慢，甚至在经过一定时间后被丢弃。与瓶颈不同，这类问题并不局限于单个节点，而是一个广义问题
在Wi-Fi网络上丢失数据包是很正常的，因为无线网络会受到一些不可预测和/或不可控制的因素的影响，比如来自其他无线网络的干扰、距离、墙壁等等。
您的网络设备上的软件可能已损坏或有bug，因此在必要时进行更新。